## Slide 1
Detailpräsentation
Drehantrieb ERT
Julian Kümmerling | Produktmanagement | Januar 2021

## Slide 2: Agenda
Produktvorstellung
Einordnung des Produktes ins SCHUNK Portfolio
Zielanwendungen / Branchen / Applikationen
Aufbau des ERT
Option IP54
Unterschiede zum ERS
Lieferumfang und Zubehör
Preise
Wartung / Service und Inbetriebnahme
Begleitende Dokumente
Projektplan der Optionen

## Slide 3: 1. Produktvorstellung
Beispielbild
Elektrische Dreheinheit mit Torquemotor
Kompakt und flach
3 Baugrößen (ERT 12, 50 und 300)
Nenndrehmoment von 1,5 bis 32 Nm
Absolutes Messsystem
Neue Optionen: IP54 und DRIVE-CLiQ
Anwendung:
Universell einsetzbar als Handhabungs- oder Positionier-
Komponente in sauberen und leicht bis mittel verschmutzen Umgebungen

## Slide 4: Baugrößen
Grundversion und Bremse
Option IP 54
ERT 12
ERT 50
ERT 300
64
85
110

## Slide 5: Optionen
ERT mit elektrischer Haltebremse
Mit elektrischer Haltebremse zur definierten Stillsetzung des Antriebs
ERT mit Drehdurchführung
Zur Durchführung elektrischer Signale (auch Ethernetbasierte Feldbusse), einer Spannungsversorgung (bis max. 15 A (ERT 300)) und Pneumatik (Einführung Ende 2021)
ERT mit verschiedenen Messsystem Schnittstellen (Hiperface, Hiperface DSL (Q2 2021) und DRIVE-CLiQ
zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte
Absolutwertgeber mit SIL-Zertifizierung
Zur Nutzung von Sicherheitsfunktionen in Kombination mit geeigneten Antriebsreglern, zur Erhöhung der Anlagensicherheit
IP-54 Schutzklassen
Für den Einsatz in Verschmutzer Umgebung

## Slide 6: Technischen Daten

## Slide 7: 2. Einordnung des Produktes ins SCHUNK Portfolio Mechatronik-Drehen-Drehmodule-Direktantrieb
niedrig mittel hoch
PERFORMANCE
PREISNIVEAU
ERT
ERS
ERP
ERD
ERT soll langfristig (ca. 5 Jahre) den ERS ersetzten. Für Neuprojekte soll nur noch der ERT eingesetzt werden!

## Slide 8: 3. Zielanwendungen / Branchen / Applikationen
Nutzentrennmaschinen (St. Georgen)

## Slide 9: Laserbearbeitung (Schwenkung des Laserkopfes)

## Slide 10: Medizintechnik (Biegen von medizinischen Nadeln)

## Slide 11: Verpackungsindustrie (Drehtischmaschine)

## Slide 12: E- Mobility (Handling/schwenken von Batteriezellen)

## Slide 13: Solarzellenhandling (Handling/schwenken von Solarzellen)

## Slide 14: 4. Aufbau des ERT

## Slide 15: UL zertifizierter Motor Stator
Spule
Temperaturschalter
Isolierkörper
Blechpaket
Leiterplatte Verschaltung
Schirmblech
Vergussmasse

## Slide 16: UL zertifizierter Motor Rotor

## Slide 17: Modulares Messsystem (Hiperface, Hiperface DSL und DRIVECLiQ)

## Slide 18: 5. Option IP54
Bei der Option IP 54 erreicht der ERT mithilfe von Dichtungen die Schutzklasse IP54.
Hierfür wird ein zusätzlicher Aufbau auf dem ERT Gehäuse und dem Drehteller benötigt.
Dadurch ändert sich die Höhe minimal bei der Option IP54 im vergleich zu der Grundversion.
Aufbau Drehteller
Aufbau Gehäuse

## Slide 19: Ansicht oben
O-Ring
Dichtring
Lauffläche
Stahl

## Slide 20: Ansicht unten
O-Ring
Dichtring
Lauffläche
Stahl

## Slide 21: 6. Unterschiede zum ERS
Hinweis: Beispielbilder mit unterschiedlichen Baugrößen – nicht maßstabsgerecht.
ERS
ERT
Baugröße | Nenndreh-moment | Massenträgheits-moment
ERS 135 | 2,5 Nm | 0,07 kgm²
ERS 170 | 5,0 Nm | 0,2 kgm²
ERS 210 | 10,0 Nm | 0,6 kgm²
Baugröße | Nenndreh-moment | Massenträgheits-moment
ERT 12 | 1,5 Nm | 0,07 kgm²
ERT 50 | 7,8 Nm | 0,39 kgm²
ERT 300 | 32,0 Nm | 5,53 kgm²
Baugrößenunterschiede

## Slide 22
ERS 135
ERT 12

## Slide 23
ERS 170
ERT 50

## Slide 24
ERS 210
ERT 300

## Slide 25
Hinweis: Beispielbilder mit unterschiedlichen Baugrößen – nicht maßstabsgerecht.
Technische Unterschiede
ERS | ERT
Grundkörper | Aluminiumlegierung (Frästeil) | Aluminiumlegierung (Druckguss)
Beschichtung | Chemische Vernickelung | Pulverbeschichtung
Vorteil | Hochwertiges Design | Sehr gute Wärmeableitfähigkeit
Nachteil | Schlechte Wärmeableitfähigkeit | Keine glänzende Oberfläche

## Slide 26
ERS | ERT
Gebersystem | inkrementell | absolut
Ausgangssignal | Sin/Cos 1Vss | Hiperface, Hiperface DSL, DriveCliq
Haltebremse | pneumatisch | elektrisch
Planlauf/Rundlauf | 0,03 – 0,04 mm | 0,02 mm
IP 54 Schutzklasse | nein (gesperrt) | ja
Drehdurchführung | ja (ohne Bus) | ja (mit Bus)
SIL zertifiziertes Messsystem | nein | ja

## Slide 27: 7. Lieferumfang und Zubehör

## Slide 28
8. Preise
ERT 12
ERT 50
Bezeichnung | Mehrpreis | Listenpreis ERT
Grundmodul (mit Hiperface) |  | 2.890 €
Grundmodul (mit DRIVE-CLiQ) | 337 € | 3.227 €
Elektrische Bremse | 817 € | 3.707 €
IP 54 | 318 € | 3.208 €
Bezeichnung | Mehrpreis | Listenpreis ERT
Grundmodul (mit Hiperface) |  | 3.290 €
Grundmodul (mit DRIVE-CLiQ) | 337 € | 3.627 €
Elektrische Bremse | 980 € | 4.270 €
IP 54 | 362 € | 3.652 €

## Slide 29
ERT 300
Bezeichnung | Mehrpreis | Listenpreis ERT
Grundmodul (mit Hiperface) |  | 5.190 €
Grundmodul (mit DRIVE-CLiQ) | 337 € | 5.527 €
Elektrische Bremse | 1.176 € | 6.366 €
IP 54 | 648 € | 5.838 €

## Slide 30
Drehmoment/(Nm)
Listenpreis/(€)
Chart: Preisvergleich ERT mit Wettbewerber
| 2.5 | 5 | 10
ERS (inkrementell) | 2080 | 2290 | 2440
HIWIN (Inkrementell) | 2327.39 | 1998.84 | 2100 | 2401.36 | 2403.56 | 3120 | 3380
HIWIN (absolut) | 3100 | 3701.38 | 3980
Weiss (absolut) | 2500 | 3000 | 6050
ERT (absolut) | 2890 | 3090 | 3290 | 3890 | 4520 | 5190

## Slide 31: 9. Wartung / Service und Inbetriebnahme
Das ERT benötigt aktuelle keine Wartung oder Service. Das ERT ist Lebensdauer geschmiert und benötigt somit keine nachträgliche Schmierung.
Bei der Option IP 54 muss ein Austausch der Dichtungen nach einem Intervall von 5 Mio.
Mio. Umdrehungen bzw. Zyklen vorgenommen werden, um die Schutzklasse IP54 aufrecht zu erhalten. Dies Wartung kann der Kunde selbstständig durchführen.
Hierfür bieten wir für jede Baugröße entsprechend ein Wartungsset an.
Die Inbetriebnahme erfolgt mittels mitgelieferter IBN-DVD.
Es gibt Standard Parametersätze für unseren unterstützen Regler der Firma Bosch.
Für Fremdregler ist ein Motordatenblatt auf der IBN-DVD abgelegt.
Mit diesem kann der Kunde den ERT für alle Fremdregler parametrieren.
Ansprechpersonen bei Fragen zur Wartung / Service und Inbetriebnahme des ERT sind:
Stefan Weiner
+49-7725-9166-5014
stefan.weiner@de.schunk.com

## Slide 32: 10. Begleitende Dokumente
Katalogkapitel
Betriebsanleitung
Inbetriebnahmeanleitung ERT an Indradrive Cs und Sinamics
Wettbewerbsvergleich
Unterschiede ERT und ERS
ERT mit DRIVE-CLiQ
Inbetriebnahme Anleitung/DVD
Checkliste Drehmodule
Motoren und Reglerübersicht
INFO: Alle hier aufgeführte Unterlagen werden in der STB zur Verfügung stehen

## Slide 33: 11. Projektplan der Optionen
Absolutwertgeber
Modulares Gebersystem: Hiperface DRIVE-CLiQ Hiperface DSL )
UL Tauglich: ERT12 ERT50 ERT300
Elektrische Bremse
IP54
Pneumatische Drehdurchführung
Elektrische Drehdurchführung (Bus tauglich)





Q3 / 2021

Q4 / 2021

Q2 / 2021


Entscheidung steht aus
Entscheidung steht aus