## Slide 1
VERO-S NSE3
Nullpunktspannsysteme

## Slide 2: Produktübersicht
Spannbacken
VERO-S
Werkzeughalter
Systeme
Hydro-
Dehnspanntechnik
Stationäre
Spannsysteme
KONTEC
TANDEM
ROTA
MAGNOS
PLANOS
Drehfutter
Spanntechnik
Greifsysteme

## Slide 3: Ausgangssituation
zukünftig
heute
Zeit
Varianten
Zeit
Stück-
zahl
Zeit
Produkt-
lebens-
zyklus
Zeit
Nachfrage
Zeit
Globaler
Wettbewerb
Zeit
Benötigte
Genauigkeit
Zunehmende Bedeutung des Umrüstvorgangs

## Slide 4: VERO-S – der Rüstzeitoptimierer

## Slide 5: Einsparpotential Rüsten
Chart: 
| 50 | 100 | 150 | 200
Rüstkosten mit VERO-S [€] | 250 | 500 | 750 | 1000
Rüstkosten ohne VERO-S [€] | 1250 | 2500 | 3750 | 5000
Anzahl Rüstvorgänge
Rüstkosten [€]
0
Rüstkosten
ohne VERO-S
Rüstkosten
mit VERO-S
Notes: 5 min Rüstzeit pro Rüstvorgang mit VERO-S
25 min Rüstzeit pro Rüstvorgang ohne VERO-S
60€/h Maschinenkosten

## Slide 6: Amortisation
Selbst bei älteren Maschinen amortisiert sich die Investition in SCHUNK VERO-S Nullpunktspanntechnik nach kürzester Zeit.
Vorhandene Vorrichtungen können durch das Einbringen von Spannbolzen weiterverwendet werden.
VERO-S Rüstkostenrechner | Fall 1 | Fall 2
Investition in SCHUNK VERO-S [€] | 5.000 | 10.000
Zeit pro Rüstvorgang ohne VERO-S [min] | 25 | 
Zeit pro Rüstvorgang mit VERO-S [min] | 5 | 
Maschinenkosten [€/h] | 60 | 
Rüstvorgänge pro Tag | 5 | 
Arbeitstage pro Monat | 20 | 
Arbeitstage pro Jahr | 240 | 
Amortisationszeit |  | 
Umrüstvorgänge | 250 | 500
Arbeitstage | 50 | 100
Monate | 2,5 | 5
Jahre | 0,21 | 0,42

## Slide 7: Durchgängigkeit der Einzugs- und Haltekräfte
 | Einzugskraft [N] |  | Haltekraft [N] |  |  |  |  |  |  | empfohlene Maschinen
 | Ohne Turbo | Mit Turbo | SPx mikro 10 |  | SPx mini 20 |  | SPx 40 |  |  | 
 |  |  | M3 | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | 
NSE mikro | 150 | 400 | 3.000 | 5.000 |  |  |  |  |  | 
NSE mini 90 | 500 | 1.500 |  |  | 15.000 | 25.000 |  |  |  | 
NSE mini 90-25 | 1.500 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  | 
NSE3 138 | 8.000 | 28.000 |  |  |  |  | 35.000 | 50.000 | 75.000 | 
NSE mikro
FHalten
FEinzug
NSE mini 90
NSE3 138
32
50
63
80
100
40
HSK-Größe

## Slide 8: VERO-S Baukasten

## Slide 9: SCHUNK Dienstleistungen
Engineering
Auslegung von Sonderplatten passend auf das jeweilige Fertigungssystem
Entwicklung von Sonderlösungen zusammen mit Kunden
FEM Analysen bei kritischen Bauteilen
Versuchswesen
Dauerversuche mit allen Neuentwicklungen
Verschleißuntersuchungen
Genauigkeitsmessungen
Service
Inbetriebnahme von Kundenlösungen
Inspektion und Wartung
Instandsetzung

## Slide 10: VERO-S Übersicht
Fräs - Dreh - Anwendung
Leichtere Zerspanung
Werkstück - Direktspannung
Automatisiertes Palettenhandling
Allgemeine Fräsanwendung
Weitere Anwendungen

## Slide 11: VERO-S NSE3 Anwendungsbeispiel
VERO-S:
Standard 6-fach-Spannstation mit NSE plus 138 Modulen.
Spannmittel:
Handspannfutter ROTA-S plus 2.0, KONTEC Einfachspanner KSG.
Merkmale/Anwendung
Hohe Bearbeitungsvielfalt aufgrund großer Spannmittelvarianz.

## Slide 12: VERO-S NSE3
Optionaler Konusverschluss
Patentierter Eil- und Spannhub
Turbo-Funktion
Große Flächen
Komplett abgedichtetes System
Große Planflächen
Abfrage der Spannschieberstellung „Zustand geöffnet“ und „Zustand verriegelt“
Plandichtung zum Schutz der Schnittstelle während der Bearbeitung
Abdeckkappen für Befestigungsschrauben
Gleitlagerbuchsen im Kraftfluss
Tiefer liegende Schraubensenkungen
2
1
3
4
5
6
7
8
9
11
10
2
1
3
4
5
6
7
8
9
11
10
5
5

## Slide 13: VERO-S NSE3
Verriegeln über Spannschieber
Zentrieren über Kurzkegel
Austauschbarkeit Stopfen zu Konusverschluss
Einfacheres Fügen – höchste Bedienfreundlichkeit

## Slide 14: VERO-S NSE3
Federkraft
Zusätzliche Kraft, die aus dem Turbo resultiert
2
1
2
1
Ansteuerung des Nullpunktspannsystems
Tiefer liegende Schraubensenkungen
Integrierte Turbo-Funktion
Rollreibung zwischen Kolben und Spannschieber

## Slide 15: VERO-S NSE3
Abfrage der Spannschieberstellung über den Staudruck
Zustand geöffnet
Zustand verriegelt
Hermetisch dicht – absolut wartungsfrei
NSE3 138-V1 – das Nullpunktspannmodul mit integrierter Verdrehsicherung
NSE-T3 – das Turmmodul der 3. Generation

## Slide 16: VERO-S NSE3
Optionale Sensorvarianten
AFS3 138 PMI:
Zustand geöffnet
Zustand verriegelt mit Spannbolzen
Fehlermeldung bei verriegelt ohne Spannbolzen
AFS3 138 MMS:
Zustand geöffnet
Zustand verriegelt mit Spannbolzen
Optionaler Konsuverschluss

## Slide 17: VERO-S NSE3
Spannhub
Eilhub
Kraft
Weg
Betätigungskraft
Kraft am Spannschieber
Einzugskraft 5x höher als Betätigungskraft
2
1
3
4
2
1
3
4
7
5
6
5
6
6
5
7
Turbo-Funktion
max. 28 kN
Federkraftspannung
max. 8 kN
Betätigungsdruck der Turbo-Funktion
Einzugs-kraft
Vergleich: Einzugskraft Federspannung und Turbo
Patentierter Eil- und Spannhub

## Slide 18: VERO-S NSE3
Standard Spannbolzen |  |  | Ausgleichs-bolzen | Genauigkeits-bolzen | Schwalben-schwanz-bolzen | Spannbolzen ohne Zentrierbund | Schwerlast-bolzen | Indexier-bolzen
SPA | SPB | SPC | SPA-X / SPA-XY | SPG | SPx-S | SPx-OB | SPA-F / SPC-F | IXB V1
Zentrier- bolzen | Positionier-bolzen | Halte- bolzen | Ausgleich von Stichmaß-schwankungen +/- 1 mm | Wiederhol-genauigkeit < 0.002 mm | Befestigungs- tiefe 3.5 mm | Befestigung über Passschraube | Haltekraft 75 kN | Lageorientierung der Spannpaletten oder - mittel
3
1
2
3
1
2
3
Typ A fixiert
Typ B positioniert
Typ C mit Zentrierspiel
Anordnung der Spannbolzen Typ A, B und C

## Slide 19: VERO-S NSE3

## Slide 20: Baureihen VERO-S NSE3
Technische Daten | NSE3 | NSE3 138-V1 | NSE3-T3 138 | NSE3-T3 138-V
Durchmesser [mm] | 138 | 138 | 138 | 138
Einzugskraft [kN] | 8 | 8 | 7 | 7
Einzugskraft mit Turbo [kN] | 28 | 28 | 24 | 24
Entriegelungsdruck [bar] | 6 | 6 | 6 | 6
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005
Gewicht [kg] | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5
* Alle Baureihen sind mit Konusverschluss verfügbar

## Slide 22: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Sonder 4-fach Spannstation in Wiegenplatte mit NSE plus 138 Modulen.
Spannmittel:
TANDEM Kraftspannblöcke.
Merkmale/Anwendung:
Dank der maschinenseitigen Ansteuerung der Module ist ein hoher Automatisierungsgrad der Spannmittel gegeben.

## Slide 23: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Standard 8-fach-Spannstation mit NSE plus 138 Modulen.
Spannmittel:
Palette mit 4 KSC2 Zentrischspannern.
Merkmale/Anwendung:
Durch den Einsatz von Spannpaletten kann eine große Packdichte von Spannmittel und Werkstücken erreicht werden.

## Slide 24: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Sonder 10-fach-Spannturm mit NSE plus 138 Modulen.
Spannmittel:
KSM Spannschiene.
Merkmale/Anwendung:
Die schwingungsdämpfende Konstruktion der Spanntürme ermöglicht die Bearbeitung von schwierigsten Aufspannungen.

## Slide 25: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Sonder 8-fach-Spannstation mit NSE plus 138 Modulen.
Spannmittel:
Spannpyramide mit NSE plus 138 Modulen mit KSC Zentrischspannern und Spannzangenaufnahme.
Merkmale/Anwendung:
Maximale Ausnutzung des Maschinenraums durch Spannpyramiden.

## Slide 26: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Sonder 10-fach-Spannstation mit NSE plus 138 Modulen.
Spannmittel:
KSG Einfachspanner mit 5-Achs-Backen.
Merkmale/Anwendung:
Integration der Module in den Maschinentisch durch den Maschinenhersteller.

## Slide 27: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Sonder 8-fach-Spannstation.
Spannmittel:
PLANOS Vakuum-Matrixplatte.
Merkmale/Anwendung:
Aufspannung von nicht-ferromagnetischen Werkstoffen durch das PLANOS Baukastensystem.

## Slide 28: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Sonder 8-fach-Spannstation mit NSE plus 138 Modulen.
Spannmittel:
KSX 5-Achs-Spanner.
Merkmale/Anwendung:
Höhenabstimmung der Spannstationen bei mehrteiligen Maschinentischen.

## Slide 29: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Sonder 6-fach-Spannstation mit NSE plus 138 Modulen.
Spannmittel:
Werkstückdirektspannung mit Spannbolzenverlängerung.
Merkmale/Anwendung:
Erhöhte Zugänglichkeit zum Werkstück für die 5-Seiten-Bearbeitung.

## Slide 30: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Sonder NSL turn 24-fach-Spannstation mit NSE plus 138 Modulen.
Spannmittel:
Spannklauenkasten und Werkstückdirektspannung.
Merkmale/Anwendung:
OP10 Spannklauenkästen,
OP20 Werkstückdirektspannung.

## Slide 31: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Werkstückdirektspannmodul 2-fach NSE plus 138.
Spannmittel:
Werkstückdirektspannung und MAGNOS Magnetspannplatte.
Merkmale/Anwendung:
Hohe Flexibilität und Positionsgenauigkeit durch die Kombination von VERO-S und MAGNOS.

## Slide 32: VERO-S Anwendung
VERO-S:
Werkstückdirektspannmodul 2-fach NSE plus 138.
Spannmittel:
Werkstückdirektspannung.
Merkmale/Anwendung:
Flexible Positionierung der Module auf dem Maschinentisch möglich.
Sehr gute Zugänglichkeit zum Werkstück.