## Slide 1
VERO-S NSE-A3
Vielseitiges Spannmodul für die automatisierte Maschinenbeladung

## Slide 2: VERO-S NSE-A3
Standardmäßig integrierter Konusverschluss
Integrierte Abfragen
Integrierte Medienübergabe
Integrierte Reinigungsfunktion
Abgesetzte Plananlageflächen
Positionierung über Kurzkegel
Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
Turbo im Standard integriert
Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
Module rostfrei und komplett abgedichtet
Allgemeine Informationen

## Slide 3: VERO-S NSE-A3
Standardmäßiger Konusverschluss
Verdrehsicherung V4
Patentierter Eil- und Spannhub
Turbo-Funktion
Komplett abgedichtetes System
Abfrage der Spannschieberstellung „Zustand geöffnet“ und „Zustand verriegelt“
Abgesetzte Plananlageflächen
Integrierte Medienübergabe
1
2
3
5
6
4
7
8
Funktionsschnittbild
7
1
4
5
3
6
7
2
5
5
8
8

## Slide 4: VERO-S NSE-A3
Zentrieren über Kurzkegel
Die genaue Kurzkegelzentrierung in Verbindung mit der formschlüssigen und selbsthemmenden Verriegelung zeichnen das SCHUNK Nullpunktspannsystem aus.
Verriegeln über Spannschieber
Große Kontaktflächen zwischen Spannschieber und Spannbolzen sorgen beim Verriegeln für eine geringe Flächenpressung. Dadurch ergibt sich eine lange Lebensdauer.
Highlights
Konusverschluss standardmäßig integriert
Alle Spannmodule der Baureihe NSE-A3 sind standardmäßig mit einem Konusverschluss ausgestattet. Durch diesen Konusverschluss ist die Wechselschnittstelle zuverlässig vor dem Eindringen von Kühlschmierstoff, Staub und Spänen geschützt.

## Slide 5: VERO-S NSE-A3
Rollreibung zwischen Kolben und Spannschieber
Um die Einzugskraft weiter zu erhöhen sind zur Lagerung des Zylinderstiftes Gleitlagerbuchsen im Kolben integriert. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und gleichzeitig der Verschleiß minimiert.
Integrierte Turbofunktion
Um die Einzugskraft zu erhöhen, wird das Nullpunktspannmodul beim Spannen zusätzlich mit Druckluft beaufschlagt.  Einzugskraft erhöht Federkraft
Federkraft
Zusätzliche Kraft
Highlights
Abgesetzte Plananlageflächen
Das Spannmitel bzw. das Werkstück liegt auf abgesetzten Plananlageflächen des Nullpunktspannmoduls auf. Dies gewährleistet eine saubere und optimale Abstützung zur Übertragung hoher Drehmomente.
1
2
1
2

## Slide 6: VERO-S NSE-A3
Reinigung und Überwachung der Plananlage
Alle NSE-A3 Spannmodule verfügen standardmäßig über eine integrierte Anlagekontrolle. Beim Beladen der Palette wird gleichzeitig auch die Anlagefläche gereinigt.  prozesssicherer Ablauf
Abfrage der Spannschieberstellung über Staudruck – Zustand geöffnet
Entlüftung: Druckluft kann entweichen, da der Spannschieber nicht über der Bohrung steht.
Staudruck: Druckluft kann nicht entweichen, da der Spannschieber über der Bohrung steht.
Highlights
Abfrage der Spannschieberstellung über Staudruck – Zustand verriegelt
Staudruck: Druckluft kann nicht entweichen, da der Spannschieber über der Bohrung steht.
Entlüftung: Druckluft kann entweichen, da der Spannschieber nicht über der Bohrung steht.
1
2
1
2
2
1
1
2

## Slide 7: VERO-S NSE-A3
Ansteuerung des Nullpunktspannsystems
Die Ansteuerung des Moduls kann sowohl über seitliche als auch bodenseitige Luftanschlüsse erfolgen.
Vorteil: Das Modul ist flexibel einbaubar.
Hermetisch dicht – absolut wartungsfrei
Der Verschlussdeckel am unteren Kolbenraum dichtet das System komplett ab.
Vorteil: Kein Eindringen von Spänen, Staub und Kühlschmiermitteln.  wartungsfrei
Highlights

## Slide 8: VERO-S NSE-A3
Edelstahlausführung – lange Lebensdauer
Sämtliche Funktionsteile sind in gehärtetem, rostfreiem Stahl ausgeführt.
Druckfeder aus Edelstahl
Für eine maximale Lebensdauer sind alle Betätigungsfedern dauerfest in Edelstahlausführung ausgelegt.
Highlights

## Slide 9: VERO-S NSE-A3
Spannhub
Eilhub
Y-Achse
X-Achse
Betätigungskraft
Kraft am Spannschieber
Einzugskraft am Spannbolzen
Eil- und Spannhub – die patentierte Kraft
1
2
3
5
6
7
4
1
2
3
5
6
7
4
5
6
6

## Slide 10: VERO-S NSE-A3
Betätigungskraft der Federkraftspannung
Betätigungskraft der Tubo-Funktion
Einzugskraft der Federkraftspannung
Einzugskraft der Turbo-Funktion
Y-Achse
X-Achse
Eil- und Spannhub – die patentierte Kraft
1
2
3
5
6
4
1
2
5
4
1
3
3
3
6