## Slide 1
Kurzpräsentation
PLG

## Slide 2: Konfiguratoren bei SCHUNK

## Slide 3: Warum Konfiguration?
Konfiguratoren bei SCHUNK
Keine Entwicklungskenntnisse erforderlich
 Ressourcen schonend
SCHUNK Expertenwissen
 Risikoreduktion
Schnell und einfach
Preis und Lieferzeit
Ausschluss fehlerhafter/ unmöglicher Konfigurationen
Produkt- &
CAD-Daten
Webbasiertes & Lizenzfreies Online-Tool
 Keine CAD-Programm erforderlich

## Slide 4: Produktvorstellung

## Slide 5: Technische Daten
Produktvorstellung
Der pneumatische Greifer für große Werkstücke mit millimetergenau konfigurierbarem Hub
5 Baugrößen​:
Hub von 100 mm – 400 mm (Pro Backe)​
Synchron-/ oder Asynchronvariante​
Fingerlänge bis 800mm (in 2 Versionen)​
Baugröße | Schließkraft
PLG 20 | 1.650 N
PLG 30 | 3.000 N
PLG 50 | 4.750 N
PLG 75 | 7.500 N
PLG 120 | 11.650 N

## Slide 6: Funktionsbeschreibung
Produktvorstellung
Grundbacke
Gehäuse
Antrieb
Kinematik
Profilschienenführung

## Slide 7: Anwendungsbeispiel
Produktvorstellung
Handhabung von Schaltschränken
Kundenspezifischer Großhubgreifer PLG
Lange Greiferfinger
Schaltschrank

## Slide 8: Anwendungsvideo
https://youtu.be/nyQ2qP2PIEY
Produktvorstellung

## Slide 9: Varianten und Optionen

## Slide 10: Konfigurierbare Varianten
Varianten und Optionen
Synchron / Asynchron
Fingerversion
Der Greifer ist in zwei Fingerversionen konfigurierbar.
2 Führungswagen pro Grundbacke
4 Führungswagen pro Grundbacke
Synchron: Die Grundbacken werden zusammen angesteuert und bewegen sich synchron
Asynchron: Jede Grundbacke wird einzeln angesteuert und lässt sich hierdurch individuell verfahren
Ohne Synchronisation: Die Grundbacken werden zusammen angesteuert und die bewegen wird aber nicht synchronisiert

## Slide 11: Konfigurierbare Varianten
Varianten und Optionen
Greiferbefestigung
Es sind unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten konfigurierbar.
Ohne Adapter
Einteiliger Adapter
Adapter zweiteilig (mit Rohling)
Adapter zweiteilig mit ISO-Flansch

## Slide 12: Konfigurierbare Optionen
Varianten und Optionen
Positionsklemmung inkl. Abfrage
Druckerhaltungsventil
Die Positionsklemmung ermöglicht die Klemmung der Grundbackenposition im energielosen Zustand.
Vormontiertes Druckerhaltungsventil (inkl. Verschlauchung) zur temporären Kraft und Positionserhaltung bei Druckausfall.

## Slide 13: Konfigurierbare Optionen
Varianten und Optionen
Seitliche
Befestigungsmöglichkeiten
Seitliche Befestigungsmöglichkeiten am Greifer für Zusatzaufbauten wie Kameras, Sensorverteiler, Ausblasdüsen, etc..
Hubbegrenzung
Bei der Hubbegrenzung kann durch frei positionierbaren Endanschlägen der Hub des Greifers anwendungs- bzw. werkstückspezifisch begrenzt werden.

## Slide 14: Konfigurierbare Optionen
Varianten und Optionen
Anbausatz für
induktive Näherungsschalter
Induktives Positionsmesssystem
Durch den externen Anbau von bis zu zehn induktiven Näherungsschaltern an bis zu vier Greiferseiten können entsprechend viele Positionen abgefragt werden.
Die Option induktives Positionsmesssystem ermöglicht es den gesamten Hub des Greifers analog abzufragen

## Slide 15: Konfigurator

## Slide 16: Der Weg zum Konfigurator
Via Baureihenseite
Via Produktseite
Via Link im Katalogkapitel
Via Direktlink: https://schunk.com/de/de/konfigurator-plg
Konfigurator

## Slide 17: In drei Schritten zum kundenspezifischen Großhubgreifer
Schritt 1: Greiferkonfiguration
Neben der sofortigen Anzeige von Preis und Lieferzeit des aktuellen
Konstruktionsstandes, visualisiert die 3D-Vorschau diesen in Echtzeit.
Auswahl der Baugröße
Konfiguration des Greiferhubs
Auswahl der Variante (Fingervariante, Synchronisierung, Greiferbefestigung, …)
Auswahl der Optionen (Positionsklemmung, Gewichtsoptimierung, …)
Schritt 2: Kontaktdaten
Online Login
Login mit SCHUNK Shop-User-Zugang oder
Login als Gast
Konfigurator

## Slide 18: In drei Schritten zum kundenspezifischen Großhubgreifer
Schritt 3: Konfiguration abschließen
CAD-Download, Angebot anfragen oder Bestellen des konfigurierten Greifers
Anzahl Greifer festlegen
Produkt direkt bestellen oder
Angebot anfragen (um über gewohnte Bestellabläufe bei SCHUNK zu bestellen)
Konfiguration als Link zusenden
Technisches Datenblatt herunterladen
CAD-Daten herunterladen
Konfigurator